Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości – 73 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko pielęgnacyjne, sterowane elektryczne | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych 50x20mm, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, klasa bezpieczeństwa min. IPX4 | TAK |  |
|  | Wymiary leża min 900 x 2000 mm | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka wraz z zamontowanymi barierkami – 1000mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z drewnianych listew sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża, kąta nachylenia wezgłowia oraz kąta nachylenia segmentu uda sterowane pilotem | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie minimum od 390 mm do 750 mm. | Zakres minimalny- 0 pkt zakres większy od minimalnego- 5 pkt |  |
|  | Elektryczna regulacja pochylenia leża do pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga min. 10 º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min 0 - 70 º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu ud w zakresie min 0-42o | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia mechaniczna za pomocą rastomatu w zakresie 0o-22o | TAK |  |
|  | Dwa szczyty wykonane z drewna i płyty laminowanej, które osłaniają siłowniki. | TAK |  |
|  | Barierki boczne drewniane o długości 1985mm +/- 10mm, składane na ramę leża w sposób szybki i łatwy, nie poszerzające łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości łóżka. Poruszające się w ceowniku półzamkniętym aluminiowym 15x15mm | TAK |  |
|  | 4 koła z blokadą, o średnicy 100 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie łóżka nie mniej niż 185 kg | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. | TAK |  |
|  | Pilot z blokadą funkcji | TAK |  |
|  | W co najmniej dwóch narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczająca materac przed przesuwaniem | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie. Dzielona rama leża. Na wyposażeniu pomocniczy element do przechowywania łóżka | TAK |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki montowany w tulejach do ramy leża zaoferowanego łóżka, wysięgnik z możliwością ustawienia co najmniej w dwóch pozycjach do środka leża łóżka – umożliwia pacjentowi swobodne podciąganie się do pozycji siedzącej, wzdłuż ramy leża – ułatwia pacjentowi podniesienie się z łóżka | TAK |  |
|  | Deklaracja CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (załączyć) |  |

- Szafka przyłóżkowa – 73 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokość 870mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Szerokość przy złożonym blacie 530mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Szerokość szafki przy rozłożonym blacie 1150mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Głębokość 460mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna wykonana z płyty meblowej, okleina PCV, krawędzie blatów górnego i bocznego zaokrąglone | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicy rolkowej o wysokości min. 125 mm +/- 10mm, kontenerek z półka i drzwiczkami o wysokości min 350mm +/-10mm, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń o wysokości min. 200mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny składany do boku szafki z regulacją wysokości wspomaganą sprężyną gazową oraz kąta pochylenia . | TAK |  |
|  | Szafka na czterech kółkach w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Blat składany o wymiarach 590x340mm regulacja wysokości blatu 740-1040mm | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Deklaracja CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (załączyć) |  |

- Materac przeciwodleżynowy – 35 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki min. III stopnia zagrożenia odleżynami włącznie w skali czterostopniowej EPUAP. | TAK |  |
|  | Zbudowany z min. 17 komór poprzecznych wykonanych z elastycznego poliuretanu, komory wypinane na klipsy | TAK |  |
|  | 3 statyczne komory na wysokości głowy | TAK |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka 200x90 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość materaca min. 10 cm – max 13 cm | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pasy mocujące do materaca gąbkowego, zawór reanimacyjny CPR, materac zapewniający mikrowentylację | TAK |  |
|  | Elastyczny pokrowiec z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do min. 140 kg włącznie | = 140 kg – 0 pkt. > 140 kg ≥ 150 kg – 10 pkt. > 150 kg ≥ 160 kg – 20 pkt. > 160 kg – 30 pkt. |  |
|  | Zasilanie pompy 230V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wagi pacjenta na pompie / wyświetlana wartość na diodowym wyświetlaczu LED | TAK |  |
|  | Materac współpracujący z pompą o wydajności min. 8 l / min | TAK |  |
|  | Przewód zasilający o dł. min 2m. | TAK |  |
|  | Cykl pracy zmienny co 10-12 min | TAK |  |
|  | Wymagany zakres ciśnienia: 20-55 mmHg | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy awarii zasilania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system alarmów oraz jego wyłącznik | TAK |  |
|  | Dioda LED włączonego trybu statycznego | TAK |  |

- Poduszki przeciwodleżynowe – 15 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poduszka przeciwodleżynowa - o wymiarach min 40x40x5,5 cm, bezpieczne obciążenie min 130 kg z pokrowcem / tolerancja wymiarów +/-5% | TAK |  |

- Podpórka pod plecy z zagłówkiem – 7 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podpórka pod plecy z zagłówkiem- rama stalowa lakierowana proszkowo z 5-stopniową regulacją kąta pochylenia, | TAK |  |
|  | Oparcie z przewiewnego materiału siatkowego, odpinana poduszka pod głowę, | TAK |  |
|  | Wymiary (-/+3cm): szerokość całkowita 73, szerokość oparcia 65cm,wysokość 59, głębokość 47cm. | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 120kg. Kolor według wzornika producenta. | TAK |  |

- Wałek – 13 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wałek- wałek przeciwodleżynowy do stabilizacji ciała pacjenta zmniejszający ryzyko powstawania odleżyn, do stosowania również do ćwiczeń rehabilitacyjnych. | TAK |  |
|  | Wykonany z antyalergicznej, nietoksycznej elastycznej i odpornej na odkształcenia pianki powleczonej zmywalnym nieprzemakalnym materiałem. | TAK |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Walec o wymiarach w przedziale od 60x15 do 70x20cm, | TAK |  |

- Zintegrowany system do higieny ciała – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowo-kąpielowy | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK |  |
| 3. | Odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej lub lakierowanej / ocynkowanej | TAK |  |
| 4. | Leże wypełnione materacem miękkim i nienasiąkliwym, wykonanym z PCV | TAK |  |
| 5. | Wodoodporna poduszka | TAK |  |
| 6. | Odpływ | TAK |  |
| 7. | Rama wózka wyposażona w krążki lub listwy odbojowe. | TAK |  |
| 8. | Regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego regulowana pedałem nożnym | TAK |  |
| 9. | Cztery koła jezdne, dwa z niezależnymi hamulcami i dwa z niezależną blokadą jazdy na wprost | TAK |  |
| 10. | Obudowa dolnej ramy | TAK |  |
| 11. | Wymiary: szerokość: min 70 cm długość: min 190 cm / max 200 cm | TAK |  |
| 12. | Leże wózkowanny o wymiarach 1790 mm (+/- 20 mm) x 580 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 13. | Leże oparte na kolumnie umiejscowionej bliżej jednego długiego boku (nie centralnie) co pozwala na wsunięcie leża głęboko na łóżko pacjenta ułatwiając przełożenie pacjenta na wózkowannę bez konieczności dźwigania oraz bez ryzyka upadku pacjenta pomiędzy łóżkiem i wózkowanną. | TAK |  |
| 14. | Leże symetryczne pozwalające ułożyć pacjenta głową w jedną lub drugą stronę, z dwoma odpływami kanalizacyjnymi umiejscowionymi w obu końcach leża i z demontowalnym wężem odpływowym. | TAK |  |
| 15. | Leże z funkcją Trendelengurga i anty- Trendelengurga regulowane sprężyną gazową przy pomocy dźwigni umiejscowionych w obu końcach leża. | TAK |  |
| 16. | Regulacja wysokości w zakresie min : 60-92 cm | TAK |  |
| 17 | Wysokość podstawy jezdnej nie większa niż 130 mm co ułatwia podjechanie pod łóżko pacjenta. Barierki przy głowie, przy nogach oraz boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Barierki boczne odchylane na prawą i lewą stronę z możliwością samoczynnego zablokowania w górnym położeniu. Dodatkowo barierki boczne z funkcją ustawienia w pionie na czas przejazdu przez wąskie drzwi. | TAK |  |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | 120-<150 kg - 0 pkt ≥ 150 kg- 10 pkt |  |

- Podnośnik – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczny podnośnik jezdny | TAK |  |
|  | Podnoszenie za pomocą elektrycznego siłownika sterowanego pilotem | TAK |  |
|  | Podstawa na 4 jezdnych kółkach, min 2 koła z blokadą | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min 140 kg | = 140 kg - 0 pkt >140 kg – 5 pkt |  |
|  | Awaryjne zatrzymanie | TAK |  |
|  | Awaryjne, manualne opuszczanie | TAK |  |
|  | Awaryjne opuszczanie elektryczne z panelu baterii | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
|  | Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności | TAK |  |
|  | Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi | TAK |  |
|  | W zestawie min. jedno nosidło uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów | TAK |  |

- Parawan – 10 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan- parawan medyczny dwuskrzydłowy | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z lekkich, metalowych profili malowanych proszkowo, o zwiększonej odporności na korozje i uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
|  | Podgumowane kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie. | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość min 130cm, wysokość: min 165 cm. Kolorystyka do wyboru Zamawiającego. | TAK |  |

- Pas ślizgowy – 7 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pas ślizgowy - Łatwoślizg z uchwytami- wykonany z wytrzymałej tkaniny o wysokich właściwościach ślizgowych, | TAK |  |
|  | Pas wyposażony w min 8 uchwytów wszytych na dłuższej stronie łatwoślizgu po 4 na stronę. | TAK |  |
|  | Wymiar 200x90cm. Kolor czarny lub niebieski. | TAK |  |

- Kabina UGUL z osprzętem – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabina UGUL o wymiarach 200x200x200 cm ±5% | TAK |  |
|  | Stół min. 2 segmentowy z elektrycznie regulowaną wysokością i podstawą jezdna z blokadą kół lub podstawa z wysuwanymi kółkami transportowymi. Wymodelowane wycięcie na głowę lub twarz, po bokach uchwyty dla pasa stabilizującego | TAK |  |
|  | Pełne wyposażenie kabiny w którego skład wchodzi m.in.: Linka do podwieszeń i ćwiczeń w obciążeniu, dł. min1600 mm - 14 szt. Linka do podwieszeń i ćwiczeń w obciążeniu, dł. min 960 mm - 6 szt. Linka do ćwiczeń wspomaganych, dł. min. 2250 mm - 1 szt. Linka do ćwiczeń wspomaganych z obciążeniem, dł. min 5500 mm - 1 szt. Linka do ćwiczeń z obciążeniem, dł. min. 3500 mm - 3 szt. Linka, długość min. 3500 mm - 1 szt. Podwieszka przedramion i podudzi o wymiarach min. 100 x 420 mm - 6 szt. Podwieszka ud i ramion o wymiarach min. 145 x 540 mm - 6 szt. Podwieszka pod miednicą o wymiarach min.230 x 750 mm - 2 szt. Podwieszka klatki piersiowej o wymiarach min. 220 x 670/100 mm - 1 szt. Podwieszka pod głowę o wymiarach min. 150 x 530 mm - 1 szt. Podwieszka stóp o wymiarach min. 75 x 570 mm - 4 szt. Podwieszka dwustanowa (ze skóry) - 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę, uniwersalny -1 szt. Kamaszek (ze skóry) - 2 szt. Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej, pelota o wymiarach min. 210 x 430 mm (wykonana ze skóry) -1 szt. Pas do stabilizacji klatki piersiowej, pelota o wymiarach min.110 x 300 mm - 1 szt. Pas do stabilizacji podudzi, pelota o wymiarach min. 100 x 120 mm - 2 szt. Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia, pelota o wymiarach min. 100 x 200 mm - 2 szt. Pas do stabilizacji ud, pelota o wymiarach min. 120 x 300 mm (wykonana ze skóry) - 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem (wykonana ze skóry) - 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. Esik - 60 szt. | TAK |  |

- Rower treningowy – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System hamowania elektromagnetyczny | TAK |  |
|  | Ciężar koła zamachowego min. 10 kg | = 10 kg – 0 pkt. > 10 kg – 5 pkt. |  |
|  | Zakres obciążenia min. 25-400W | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siodła | TAK |  |
|  | Pozioma regulacja siodła | TAK |  |
|  | Wielopozycyjna kierownica z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Rolki transportowe | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie wagowe min. 150 kg | = 150 kg – 0pkt. > 150 kg – 10 pkt. |  |
|  | Komputer treningowy z wyświetlaczem; | TAK |  |
|  | Funkcje komputera: - moc - pomiar czasu - odległość - odległość całkowita w km - częstotliwość pedałowania - pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności - pomiar pulsu - min. 10 programów treningowych | TAK |  |

- Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor wolnostojący wykonany ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |

- Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor wolnostojący wykonany ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Mechanizm rotacyjny z oporem oraz pedały. | TAK |  |
|  | Wyposażony dodatkowo w sandały | TAK |  |

- Materac (do ćwiczeń) – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac 3-częściowy składany- materiał wypełnienia pianka poliuretanowa, pokrowiec z tkaniny zmywalnej antypoślizgowej, | TAK |  |
|  | Zamontowane przy materacu uchwyty do składania | TAK |  |
|  | Wymiar materaca po rozłożeniu 195x85x5cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum szary, niebieski | TAK |  |

- Drabinki – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drabinki- drabinki rehabilitacyjne, | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja drewniana, owalny kształt szczebli zapewniający ćwiczącemu pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu szczebla. | TAK |  |
|  | W komplecie zestaw montażowy składający się z uchwytów min 4 montażowych i min 8 śrub. | TAK |  |
|  | Wymiary min 70x250x10 cm | TAK |  |

- Poręcz do nauki chodzenia – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tor do odzyskiwania utraconych funkcji chodu | TAK |  |
|  | Metalowe elementy konstrukcyjne (słupki) | TAK |  |
|  | Długość toru min. 3 m | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Tor (podest) pokryty antypoślizgowym lakierem lub matą antypoślizgową | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Po bokach ściany z otworami, w których umieszcza się poprzeczki z możliwością łatwego i szybkiego różnicowania poziomu trudności toru. | TAK |  |

- Zestaw do elektroterapii z osprzętem – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego | TAK |  |
|  | Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
|  | Tryb pracy: programowy/manualny | TAK |  |
|  | Obsługa w trybie graficznym | TAK |  |
|  | Test elektrod | TAK |  |
|  | Natężenie maks. pr. interferecyjne, Kotza, unipolarne falujące: 100 mA | TAK |  |
|  | Natężenie maks. pr. TENS: 140 mA | TAK |  |
|  | Natężenie maks. pr. diadynamicznych, impulsowe min. 60 mA | TAK |  |
|  | Natężenie maks. pr. galwanicznych: min. 40 mA | TAK |  |
|  | Natężenie maks. Mikroprądów min. 1000 uA | TAK |  |
|  | Prądy : •interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)) •TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst) •TENS do terapii porażeń spastycznych •Kotz’a/rosyjska stymulacja •tonoliza •diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) •impulsowe (prostokątny, trójkątny) •impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny •unipolarne falujące •galwaniczne •mikroprądy | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka : •elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t •automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | TAK |  |
|  | Terapia ultradźwiękowa: •głowica 1MHz, 1cm2 •głowica 1MHz, 5cm2 •emisja ciągła – efekt termiczny •emisja pulsująca – mikromasaż •kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym •stabilizacja emitowanej mocy | TAK |  |
|  | Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 16, 48, 100 Hz | TAK |  |
|  | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10, 25, 50, 75% | TAK |  |
|  | Elektrofonoforeza •głowica do elektrofonoforezy 1 MHz,4 cm2 •dostępne prądy: unipolarne falujące, impulsowe, diadynamiczne, galwaniczne •kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym •monitoring przepływającego prądu •zogniskowanie wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej w obszarze wchłaniania leku •głęboka penetracja – do 10 cm pod skórę •duże stężenie leku w zadanym obszarze •przyspieszenie działania leku pod wpływem fali ultradźwiękowej | TAK- 5 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników | TAK |  |
|  | Programy zabiegowe: •wybieranie jednostki chorobowej po nazwie •min. 200 wbudowanych programów zabiegowych •min 50 programów do ustawienia dla użytkownika •możliwość nadawania własnych nazw programom | TAK |  |
|  | Stolik na zaoferowany aparat | TAK |  |

- Stoły do terapii zajęciowej (tablica do ćwiczeń) - 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem | TAK |  |
|  | Przeznaczona dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Mocowana na obrotowym blacie | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość w zakresie min 55-80 cm | TAK |  |
|  | Na każdym z przyrządów umocowane obciążniki o wadze min 20 dkg | TAK |  |
|  | Wyposażenie min: wałek drewniany klapka dłoni do ćwiczeń oporowych uchwyt spirala pionowa koło drewniane korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach kołem | TAK |  |

- Tablica do pisania - 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica do pisania suchościetalna, magnetyczna, lakierowana typu flipchart | TAK |  |
|  | Rozmiar min 70x100 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość pisania na powierzchni i na bloku markerami suchościeralnymi, półka na akcesoria na całej szerokości tablicy, uchwyt na blok, trójnożny stojak z możliwością regulacji wysokości, stabilna podstawa z blokadą tylnej nogi. | TAK |  |
|  | W zestawie: gąbka magnetyczna z powierzchnią suchościeralną, zestaw min 10 szt. magnesów kolorowych, zestaw min. 4 markerów do tablic suchościeralnych | TAK |  |

- System haseł obrazkowo-tekstowych – 1 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System haseł obrazkowych |  |  |
|  | Domino wyrazowo-obrazkowe - zestaw min. 10-20 kafelków o wymiarach min.11cm x 6 cm o tematyce np: dom, czynności życia codziennego, transport itp. | TAK |  |
|  | Memo logopedyczne - obrazkowe, wyrazowe zestaw zawiera min. 20 par obrazków i 20 par podpisów w zakresie np. R, Ś, Ź, Ć, DŹ, Ż, Ź. | TAK |  |
|  | Karty „Logopedyczny Piotruś” i „Memory” Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany jest tak, aby się ćwiczyć poprawną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. W każdej talii znajduje się min.13 par kart. | TAK |  |
|  | Karty dialogowe – min. 88 kart z obrazkami i min. 88 kart z pojęciami wywołującymi skojarzenia, służące porozumiewaniu się | TAK |  |

- Koncentrator tlenu – 9 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10 %) | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0,5l/min – 5 l/min | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu (przy przepływie 5 l/min) min. 93% (+/- 3%) | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm niskiego poziomu tlenu | TAK |  |
|  | Licznik godzin pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Nawilżacz powietrza | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 45 dB | = 45 dB - 0 pkt < 45 dB – 5 pkt |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna | TAK |  |
|  | Waga poniżej 20 kg | TAK |  |

- Ssak elektryczny – 9 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak sieciowy lub akumulatorowo-sieciowy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V(+/-10%) | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągły | TAK |  |
|  | Stojak/wózek na kółkach | TAK |  |
|  | Max podciśnienie – min. 80kPA | TAK |  |
|  | Max przepływ – min. 38l/min | = 38l/min. – 0 pkt. > 38l/min. – 10 pkt. |  |
|  | Regulator i wskaźnik podciśnienia umieszczone na widocznym miejscu | TAK |  |
|  | Dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów w zestawie z urządzeniem | TAK |  |
|  | Dwie butle wielorazowe min. 1l z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Zestaw startowy wkładów jednorazowych – 10 szt. / 1 urządzenie | TAK |  |

- Inhalator – 6 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 3 bar | TAK |  |
|  | Ciśnienie pracy 1,3 bar | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ min. 14 l/min | TAK |  |
|  | Przepływ pracy 5,2 l/min | TAK |  |
|  | Nebulizacja 0,5 ml/min | TAK |  |
|  | Inhalator do pracy ciagłej | TAK |  |
|  | Obudowa odporna na wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Wyposażenie: nebulizator ustnik plastikowy maska inhalacyjna dla dorosłych maska inhalacyjna dla dzieci weżyk łączący, wkładka nosowa, filtr | TAK |  |

- Glukometr – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Glukometr do pomiaru i bieżącego odczytu poziomu glukozy we krwi włośniczkowej. | TAK |  |
|  | Czas pomiaru nie dłuższy niż 10 sekund, pojemność pamięci minimum 250 wyników, zakres pomiarowy: 20 - 500 mg/dl, wymagana objętość krwi nie większa niż 2,0 µl, zasilanie - bateria litowa. | TAK |  |
|  | Zasada pomiaru: biosensoryczna lub fotometryczna, kalibracja: kalibracja stosowana dla osocza, klucz kodujący. | TAK |  |

- Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny – 6 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
|  | Pamięć min. 50 odczytów x 2 użytkowników | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia dla mankietu min. od 0 do 280 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. od 40 do 180 uderzeń/min. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi SYS (skurczowe) min. od 60 do 250 mmHg. Zakres pomiaru ciśnienia krwi DIA (rozkurczowe) min. od 40 do 200 mmHg. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: ±3 mmHg / tętna: ±5% wskazywanego odczytu. | TAK |  |
|  | Pompowanie automatyczne po włączeniu za pomocą pompy elektrycznej. | TAK |  |
|  | Źródło zasilania baterie AA oraz zasilacz (zasilacz w zestawie z aparatem) | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych o rozmiarze 22-42 cm, | TAK |  |

- Defibrylator – 2 szt.

27.1 Defibrylator kliniczny – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .........................….

Rok produkcji: (podać)………………...

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie monitora 230V (+/- 10 %) 50 | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora wewnętrznego - min. 1 godz. | Czas pracy z akumulatora: od 1h do 1h 29 min – 0 pkt. od 1h 30 min. do 2 h – 5pkt. powyżej 2 h – 10 pkt. |  |
|  | Ekran monitora: kolorowy, przekątna min. 8 cali, wykonany w technologii LCD | Przekątna 8 cali – 0 pkt. Powyżej 8 cali – 5 pkt. |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Energia wstrząsu dostępna w zakresie min. od 2 do 360 J | TAK |  |
|  | Energia dostępna na min. 23 poziomach | Min. 23 poziomów – 0 pkt. Powyżej 23 poziomów – 10 pkt. |  |
|  | Czas ładowania do pełnej energii < 8 sek. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna, twarde łyżki (dla dorosłych i dzieci) mocowane do obudowy aparatu. | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
|  | Funkcja prowadzenia defibrylacji synchronicznej (kardiowersji) | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG – kabel pacjenta 3 lub 5-cio odprowadzeniowy (kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy w komplecie) | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | TAK |  |
|  | Komunikaty głosowe (tryb doradczy) w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
|  | Wbudowany układ pomiaru dawki energii lub zewnętrzny układ pomiaru dawki (tester, do każdego defibrylatora) | Wbudowany układ pomiaru dawki – 10 pkt. Zewnętrzny układ pomiaru dawki – 0 pkt. |  |
|  | Stymulacja przezskórna. | TAK |  |
|  | Tryb AED | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w technologii NELLCOR lub Masimo (Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych w zestawie) | TAK |  |
|  | Ciężar w pełni wyekwipowanego defibrylatora: max. 8 kg | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczone przed zmiennymi warunkami pogodowymi, zalaniem oraz wstrząsami. | TAK |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do defibrylatora: podstawa jezdna min pięcioramienna z kółkami wykonanymi z niebrudzącej mieszanki z min 2 hamulcami, uchwyt do prowadzenia wózka, koszt na akcesoria. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania testów urządzenia zarówno automatycznie jak i ręcznie, możliwość zaprogramowania wykonania codziennego raportu w postaci wydruku z wbudowanej w urządzenie drukarki | TAK |  |

27.2 Defibrylator AED – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .........................….

Rok produkcji: (podać)………………...

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryb pracy półautomatyczny (wyzwalanie impulsu przez ratownika) oraz w pełni automatyczny (samoczynnie) | TAK |  |
|  | Czas ładowania defibrylatora poniżej 10s | TAK |  |
|  | Czytelna grafika, wskaźniki LED oraz wyraźne instrukcje głosowe prowadzące ratownika przez cały proces resuscytacji (RKO). | TAK |  |
|  | Przeznaczony do akcji ratunkowych dorosłych i dzieci bez konieczności zmiany elektrod. Dwa tryby pracy: dzieci/dorośli | TAK |  |
|  | Natychmiastowe uruchomienie defibrylatora zaraz po otwarciu pokrywy | TAK |  |
|  | Zapis EKG na karcie SD | TAK |  |
|  | Konstrukcja odporna wodę, kurz oraz upadki min. IP55 | TAK |  |
|  | Impuls dwufazowy | TAK |  |
|  | Energia Dorośli: 170 do 200J (±5%) Dzieci: 44 do 51J (±5%) | TAK |  |
|  | EKG: 2 odprowadzenia Wykrywanie arytmii VF/VT Impedancja: 25 do 200 Ohm | TAK |  |
|  | Panel LCD przedstawiający stan defibrylatora oraz stan naładowania baterii | TAK |  |
|  | Bateria: Pojemności min. 3000 mAh Okres przechowywania: 5 lat Ilość wyładowań min. 100 Monitorowanie pacjenta do min. 5 godzin | 100 wyładowań - 0 pkt. Więcej niż 100 wyładowań – 10 pkt. |  |

- Zestaw do reanimacji - 2 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw reanimacyjny do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w terenie | TAK |  |
|  | Zestaw umieszczony w usztywnianej torbie o pięciu niezależnych przegrodach | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 330x470x310 mm (szer/wys/głęb) +/- 50mm | TAK |  |
|  | Torba wykonana z materiału odpornego na otarcia w kolorze czerwonym z oznaczeniem (min krzyż św Andrzeja, paski odblaskowe) | TAK |  |
|  | Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu | TAK |  |
|  | Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie | TAK |  |
|  | Zestaw do prowadzenia oddechu min: worek samorozpreżalny silikonowy maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych i dla dzieci Filtry antybakteryjne – 5 szt ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami | TAK |  |
|  | Zestaw do intubacji min : Laryngoskop typu Macintosh z łyżkami nr 1, 2, 3 rurki ustno-gardłowe – komplet (min 6 rozmiarów) kleszcze Magilla Rurki intubacyjne latarka diagnostyczna | TAK |  |
|  | Zestaw do iniekcji min: Strzykawki igły jednorazowe venflony staza zaciskowa sól fizjologiczna |  |  |
|  | Ampulatorium: do samodzielnego wyposażenia |  |  |
|  | Zestaw uzupełniający min: płyn do dezynfekcji rękawiczki nożyczki |  |  |

- Kula ortopedyczna - 8 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kula ortopedyczna - wykonana z aluminium, uchylny uchwyt ramienia, regulacja wysokości kuli oraz długości ramienia, zakończona gumową nakładką elastyczną. | TAK |  |
|  | Wysokość kuli 95-125cm (-/+ 5cm). | TAK |  |
|  | Obciążenie minimum 100kg. | TAK |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum szary. | TAK |  |

- Laska inwalidzka - 6 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem (trójnóg) - wykonana z aluminium ,podstawa aluminium lub stal, trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi | TAK |  |
|  | ergonomiczny profilowany uchwyt, możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej, regulacja wysokości skokowa 2,5 lub 3 cm | TAK |  |
|  | Wymiar wysokość 75 - 95 cm (-/+6cm) | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 100 kg | TAK |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum szary i czarny | TAK |  |

- Balkonik - 6 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balkonik aluminiowy rehabilitacyjny dwukołowy - składana aluminiowa rama wzmocniona poziomymi poprzeczkami, nóżki tylne zakończone gumowymi antypoślizgowymi zabezpieczeniami, nóżki przednie z kółkami o średnicy min.12cm z możliwością odpięcia, ergonomiczny uchwyt, | TAK |  |
|  | Wysokość balkonika regulowana skokowo co 2-3cm, szerokość balkonika 64cm -/+3cm ,wysokość 80-97,5 (-/+3cm). | TAK |  |
|  | Obciążenie minimum 110kg | TAK |  |
|  | Kolor srebrny lub szary | TAK |  |

- Wózki inwalidzkie siedzące – 6 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................
Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rama aluminiowa, składana o konstrukcji krzyżakowej | TAK |  |
|  | Tapicerka łatwo zmywalna z możliwością dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Uchylne, demontowalne podłokietniki | TAK |  |
|  | Uchylne, demontowane podnóżki z regulacją długości oraz pasami zabezpieczającymi stopy | TAK |  |
|  | Pas biodrowy | TAK |  |
|  | Przednie koła skrętne, pełne lub szprychowe gumowane, rozmiar 200x50 | TAK |  |
|  | Tylne koła pełne lub szprychowe gumowane, rozmiar min 24” | TAK |  |
|  | Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) |  |  |
|  | Wymiary siedziska: szerokość : 49-51 cm głębokość : 40-42 cm wysokość: 48-51 cm | TAK |  |
|  | Waga wózka <18 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min 120 kg | = 120 kg- 0 pkt >120 kg ≥150 kg- 5 pkt > 150 kg – 10 pkt |  |

- Wózek inwalidzki z podparciem głowy – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek typu recliner stabilizujący głowę oraz plecy | TAK |  |
|  | Składana rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej | TAK |  |
|  | Odchylane oparcie umożliwiające przyjęcie pozycji siedzącej jak i lezącej | TAK |  |
|  | Zabezpieczający pas biodrowy | TAK |  |
|  | Uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi, | TAK |  |
|  | Demontowalne podłokietniki | TAK |  |
|  | Demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem | TAK |  |
|  | Koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar min 24” (w zestawie pompka) | TAK |  |
|  | Podwójny system hamowania (dla pacjenta i opiekuna) | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska min 44 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min 100 kg | = 100 kg- 0 pkt >100 kg ≥120 kg- 5 pkt > 120 kg – 10 pkt |  |

- Pompa infuzyjna – 5 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V (+/- 10%) bezpośrednio z sieci (zasilacz wewnętrzny) oraz wewnętrzne akumulatorowe | TAK |  |
|  | Pompa z możliwością stosowania strzykawek o pojemnościach min 5-60 ml | TAK |  |
|  | Stosowanie strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych, min 10 producentów | TAK |  |
|  | Komunikacja i obsługa pompy przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Podgląd i zmiana parametrów w trakcie infuzji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zakres szybkości dozowania min 0,1-1500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania <+2% | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją anty-bolus | TAK |  |
|  | Praca w opcjach: -prędkość i objętość -prędkość i czas -objętość i czas | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia infuzji | TAK |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji (min. 3 progi) | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy) | TAK |  |
|  | System kontroli pracy urządzenia (wizualny i dźwiękowy) | TAK |  |
|  | Komunikaty o stanach zagrażających życiu pacjenta w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikaty o stanie pracy pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Autotest w momencie uruchomienia urządzenia | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Obudowa szczelna, min. IP 22 | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający mocowanie na statywie | TAK |  |
|  | Funkcja pracy w stacji dokującej | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Informacja o poziomie naładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Wewnętrzna biblioteka leków z możliwością modyfikacji min 40 nazw leków | TAK |  |
|  | Historia infuzji min 2000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Waga pompy < 2,5 kg | TAK |  |
|  | Stojak/statyw do pompy, mobilny z hamulcami i listwą zasilającą | TAK |  |

- Stetoskop  – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stetoskop- - stetoskop (słuchawki lekarskie), wysoka czułość akustyki, dwie membrany (mambrana dla dorosłych- 43 mm i mambrana pediatryczna- 33 mm), | TAK |  |
|  | Długość przewodu min 65mm, głowica podwójna ze stali nierdzewnej stal nierdzewna. | TAK |  |
|  | Lira zakończona samouszczelniajacymi się oliwkami. | TAK |  |

- Pulsoksymetr  – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr przenośny | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji (SpO2) w zakresie min. 1-100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości pulsu w zakresie min. 30 -250 BPM | TAK |  |
|  | Wskaźnik perfuzji (PI) | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji max. +/- 2% (w przedziale min. 70- 100 %); +/- 3% ( w przedziale 50% ~ 69%) | TAK |  |
|  | Częstotliwość 1 BPM | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Cztery różne tryby pracy ekranu | TAK |  |
|  | Wyniki w formie graficznej lub tabeli | TAK |  |
|  | Robocza temperatura otoczenia w zakresie min. 10OC - 35OC | TAK |  |
|  | Zasilnie bateryjne lub akumulatorowe / baterie/akumulatory AA | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min. 2,8 cala | = 2,8 cala – 0 pkt powyżej 2,8 cala – 10 pkt. |  |
|  | Wymiary urządzenia max. 160x72x39 mm (wys. x szer. x głęb.) | TAK |  |
|  | Waga max 350 g wraz z zaoferowanym czujnikiem. | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Czas pracy do 10 godzin czasu na zestawie baterii | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik na palec dla dorosłych | TAK |  |

- Aparat EKG – 2 szt.

Producent: (podać): .............................

Model/Typ: (podać) ..........................….

Rok produkcji: (podać)………………………..

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowaną wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | Ilość kanałów 12 | TAK |  |
|  | Rejestracja zapisu 12 odprowadzeń standardowych automatyczna i ręczna | TAK |  |
|  | Wewnętrzny graficzny o przekątnej min. 5,7'' ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Zapis - głowica termiczna | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Filtracja zakłóceń sieciowych oraz pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku: prędkości, czułości i filtracji oraz danych pacjenta | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu min: 10; 20 lub 25; 50 mm/s | TAK |  |
|  | Czułość min: 5-10-20 mm/mV | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 badań | TAK |  |
|  | Tryb "stand by" pozwalający obniżyć pobór energii oraz wydłużyć pracę wyświetlacza | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | Wyposażenie minimalne do każdego z aparatów: Dedykowany wózek do aparatu mobilny z koszykiem na akcesoria, min 2 kółka z hamulcem -1 szt. Elektrody kończynowe klipsowe, kolorowe - 1 kpl. Elektrody przedsercowe, przyssawkowe, kolorowe -1 kpl. Elektrody przedsercowe blaszkowe - 2 kpl. Pasy gumowe piersiowe do elektrod szer. 7 cm - 1 szt. szer. ≥ 10cm - 1 szt. Kabel EKG - 2 szt. Papier do rejestracji EKG - 5 szt. Kabel zasilający min 3 m – 1 szt. | TAK |  |

- Zestaw narzędzi chirurgicznych  - 1 kpl

Producent: (podać): .............................

Model/Typ: (podać) ..........................….

Rok produkcji: (podać)………………………..

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia chirurgiczne – tolerancja wymiarów +/-5% | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 140 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher proste długość 150 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,7 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm- 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm - 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 185 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner końcówka robocza 1x2 ząbki odgięte długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone twardą wkładką złote ucha - 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 145 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 185 mm - 1 szt. | TAK |  |

- Waga krzesełkowa – 3 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga elektroniczna do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Kółka jezdne skrętne z blokadą | TAK |  |
|  | Składane podłokietniki i podnóżki | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V (+/-10%) i bateryjne (w zestawie baterie) | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne – nie mniej niż 200 kg | =200 kg- 0 pkt >200 kg ≥250 kg – 10 pkt >250 kg – 15 pkt |  |
|  | Dokładność odczytu 100g | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Funkcje : automatyczne wyłączanie, TARA, BMI | TAK |  |
|  | Legalizacja pierwotna | TAK |  |

- Kaczka – 5 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaczka- kaczka sanitarna męska z rączką | TAK |  |

- Basen – 30 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Basen – basen sanitarny z uchwytem i szczelną przykrywką, przeznaczony dla pacjentów leżących. | TAK |  |
|  | Pojemność min 750ml, łatwy w utrzymaniu czystości, z możliwością mycia w myjniach do kaczek i basenów | TAK |  |

- Wózek do przewożenia ciała – 5 szt.

42.1 Wózek do przewożenia zwłok – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy do przewożenia ciała wewnątrz szpitala | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm z systemem blokowania kół | TAK |  |
|  | Pokrywa osłaniająca zwłoki dostosowana do wymiarów wózka | TAK |  |
|  | Pokrywa osłaniająca lekka, składająca się ze stelaża rurkowego i nakładanego materiału nienasiąkliwego | TAK |  |
|  | Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wymiary bez pokrywy : długość – 2000 – 2200 mm szerokość – 600 - 700 mm wysokości- 650 – 750 mm | TAK |  |

42.2 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy do przewożenia pacjenta wewnątrz szpitala | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm z centralnym systemem blokowania kół | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wykonana z tworzywa posiadająca miejsce na butlę z tlenem mocowana na stałe. Obudowa odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Leże wózka podparte na dwóch kolumnach z osłonami harmonijkowymi wykonanymi z odpornego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Leże składające się z dwóch segmentów, wymiary leża min. 60x195cm. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi < 70 mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka maksymalnie 2180mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie min. 650-850mm | TAK |  |
|  | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie min. 0 – 85˚ | TAK |  |
|  | Przechył anty i Trendelenburga min. 18o | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
|  | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka po obu jego bokach | TAK |  |
|  | Leże wózka zaopatrzone w anodyzowane, składane uchwyty do prowadzenia wózka. Uchwyty od strony głowy i stóp pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. Płyta laminatowa mocowana na stałe (segment oparcia pleców i segment leża) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  |
|  | Materace o grubości min. 80 mm z możliwością zdejmowania i dezynfekcji. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego i niepalnego. | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą. Dźwignie blokady umieszczone w podstawie przynajmniej od strony stóp pacjenta. | TAK |  |
|  | System jazdy wyposażony w dodatkowe opuszczane 5 koło ułatwiające jazdę na wprost. Opuszczanie koła realizowane przez dźwignię nożną umieszczoną przynajmniej od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | W czterech narożach leża krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie wózka min. 250 kg | TAK |  |
|  | Waga wózka max. 100 kg. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - poręcze boczne z anodyzowanego aluminium. - wieszak kroplówki składany na ramę leża od strony głowy | TAK |  |

- Materac łóżkowy – 73 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość i szerokość materaca 200x90 cm dostosowana do wymiarów oferowanego łóżka | TAK |  |
|  | Wysokość (grubość) materaca 12 cm | TAK |  |
|  | Średnio twarda pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m³ | TAK |  |
|  | Materac powinien zapewniać odpowiednią elastyczność i sprężystość | TAK |  |
|  | Materac cechować powinna podwyższona odporność na powstawanie długotrwałych odkształceń | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec zmywalny, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek | TAK |  |

- Poduszka – 73 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poduszka- poduszka antyalergiczna | TAK |  |
|  | Wymiary 70x80 , | TAK |  |
|  | Temperatura prania min 95oC eliminująca drobnoustroje szkodliwe dla człowieka, | TAK |  |
|  | Wypełnienie: kulki poliestrowe, tkanina min: 48 % bawełna | TAK |  |

- Kardiomonitor – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V (+/-10%) i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | TAK |  |
|  | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria | TAK |  |

- Termometr bezdotykowy – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ergonomiczna budowa w kształcie tuby poprawiająca bezpieczeństwo pracy oraz utrzymanie czystości urządzenia poprzez zmniejszenie ilości załamań i uwypukleń. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD prezentujący wynik pomiaru | TAK |  |
|  | Pomiary w stopniach Celsjusza | TAK |  |
|  | Maksymalny czas pomiaru: 2 s. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 10 pomiarów | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru Tryb pomiaru temp. ciała : 34,2 ~ 42.2˚C | TAK |  |
|  | Dokładność 36˚C ~ 39˚C :± 0.2˚C, pozostały zakres :± 0.3˚C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 0,1 ˚C | TAK |  |
|  | Odległość dla pomiarów: 2 cm - 3 cm | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. Możliwość wyłączenia i włączenia sygnału dźwiękowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po max. 30 sekundach bezczynności | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia: 28mm x 18mm x 135mm | TAK |  |
|  | Maksymalna waga: 40 g | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 3V (bateria w zestawie) | TAK |  |

- Przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem – 5 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielofunkcyjne urządzenie przenośne do elektroterapii, terapii magnetycznej, ultradźwięków i laseroterapii | TAK |  |
|  | Dwukanałowa elektroterapia | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie | TAK |  |
|  | Wykonywanie zabiegów terapii skojarzonej | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny min 4,2” z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Programy zabiegowe | TAK |  |
|  | Programy własne | TAK |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
|  | Licznik czasu i liczny wykonywanych zabiegów | TAK |  |
|  | Dwa niezależne obwody zabiegowe do elektroterapii | TAK |  |
|  | Ilość kanałów wyjściowych dla elektroterapii - 2, | TAK |  |
|  | Ilość kanałów wyjściowych dla terapii laserowej - 1 | TAK |  |
|  | Ilość kanałów wyjściowych dla terapii magnetycznej - 1 | TAK |  |
|  | Zmiana indukcji pola magnetycznego ≤8mT | TAK |  |
|  | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1 do 150 Hz, | TAK |  |
|  | Wyposażenie: zestaw przewodów , elektrod, podkładów i opasek mocujących do elektroterapii głowica ultradźwiękowa 5 cm2 aplikator płaski-elastyczny do magnetoterapii sonda 808nm/400mW okulary ochronne do laseroterapii -2 szt. | TAK |  |
|  | Torba transportowa do zaoferowanego aparatu | TAK |  |

- Sprzęt do muzykoterapii (multimedialny) – 1 kpl.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt do muzykoterapii - 1 szt. Producent: (podać)................................. Model/Typ: (podać) …………………………… |
|  | Radioodtwarzacz wyposażony w odtwarzacz CD z tunerem cyfrowym | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Tuner radiowy FM, AM | TAK |  |
|  | Moc wzmacniacza min. 3W | TAK |  |
|  | Elektroniczny sposób strojenia radia | TAK |  |
|  | Standardy odtwarzania min. płyt CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Czytnik kart pamięci | TAK |  |
|  | Pilot | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V(+/-10 %) | TAK |  |
|  | Sprzęt audiowizualny – 1 kpl. Producent: (podać)................................. Model/Typ: (podać) …………………………… |
|  | Telewizor – 1 szt | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min 49 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min Full HD (1920x1080) | TAK |  |
|  | Podświetlenie matrycy LED | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu min 100Hz | TAK |  |
|  | Proporcje obrazu 16:9 | TAK |  |
|  | Funkcje : Wi-Fi, Bluetooth, nagrywanie na USB, | TAK |  |
|  | Tuner TV DVB-T MPEG4 w standardzie zgodnym z nadawanymi w Polsce kanałami cyfrowymi telewizji naziemnej | TAK |  |
|  | Moc głośników min. 2 x 10W | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny w standardzie VESA z regulacją w pionie i w poziomie (w tym śruby montażowe) | TAK |  |
|  | Patchcord RJ45 dł. min. 1m do podłączenia TV | TAK |  |
|  | Wyposażenie minimalne: podstawa, pilot wraz z bateriami | TAK |  |
|  | Wbudowany system IPTV | TAK |  |
|  | Złącza min.: 4 x HDMI, 2xUSB, Ethernet, słuchawkowe |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |

- Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem  – 9 kpl.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw komputerowy – 9 szt Producent: (podać).................................... Model/Typ: (podać).................................... |
|  | Zestaw komputerowy typu (All-in-One) | TAK |  |
|  | Obudowa: - Zintegrowana z monitorem antyodblaskowym min. 21,5” osiągającym rozdzielczość natywną min. 1920x1080 z podświetleniem LED -typu All-in-One - możliwość zmiany kąta nachylenia monitora - wbudowane głośniki - możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA - Wszystkie kable ukryte w obudowie (za wyjątkiem kabla zasilającego, kabla klawiatury i kabla myszki) | TAK |  |
|  | Procesor | Średnia wydajność minimum 8100 punktów na podstawie wyników dostępnych na stronie http://www.cpubenchmark.net |  |
|  | Pamięć RAM min. 8 GB | = 8GB– 0 pkt. > 8GB – 10 pkt. |  |
|  | Dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB. | TAK |  |
|  | Wbudowany napęd optyczny DVD-RW SATA | TAK |  |
|  | - wbudowana karta sieciowa 100/1000 Mbps - karta sieciowa min WiFi 802.11 b/g/n - wbudowana karta dźwiękowa - zintegrowana karta graficzna - min. 5 portów USB z czego min 2 porty USB 3.0 | TAK |  |
|  | System operacyjny : Zainstalowany licencjonowany system operacyjny w najnowszej dostępnej na rynku wersji w języku polskim umożliwiający: Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (planowaną do wdrożenia przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 Możliwość zainstalowania i uruchomienia programu Płatnik – ZUS (wykorzystywanym przez Zamawiającego). Możliwość uruchomienia Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS Infomedica firmy Asseco (posiadanym przez Zamawiającego). Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. | TAK |  |
|  | Pozostały sprzęt: - przewodowa klawiatura USB - przewodowa mysz optyczna USB - filtr prywatyzacyjny z mocującymi paskami samoprzylepnymi lub bocznymi listkami, niewidoczność ekranu w zakresie 60° (30 stopni z każdej strony) | TAK |  |
|  | Drukarka – 9 szt Producent: (podać).................................... Model/Typ: (podać).................................... |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | TAK |  |
|  | Technologia laserowa lub LED-owa | TAK |  |
|  | Miesięczne obciążenie min. 9 000 str./miesiąc | = 9 000 str./miesiąc – 0 pkt. > 9 000 str./miesiąc – 10 pkt. |  |
|  | Wbudowany FAX | TAK |  |
|  | Interfejs: min. Ethernet 10/100; USB 2.0 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru min. 250 arkuszy | TAK |  |
|  | Odbiornik papieru min. 100 stron | TAK |  |
|  | Pamięć (RAM) min. 32 MB | TAK |  |
|  | Automatyczne drukowanie dokumentów w trybie dwustronnym. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | TAK |  |
|  | Prędkość kopiowania min. 22 kopie/min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania skan min. 600x600 dpi | TAK |  |
|  | Zmniejszanie/Powiększanie kopii min. 25%-400% | TAK |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne min. 99 stron | TAK |  |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna min. 600x2400 dpi | TAK |  |
|  | Możliwość skanowania min. do obrazu, OCR lub pliku | TAK |  |
|  | Kabel USB ekranowany min. 1,5 m | TAK |  |

- Stół do rehabilitacji  - 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Wymiary min 120x190cm | TAK |  |
|  | 1-częściowy stół terapeutyczny do ćwiczeń metodą Bobath | TAK |  |
|  | Stół pokryty łatwo zmywalnymi materiałami, umożliwiającymi dezynfekcje | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 60-85 cm | Zakres minimalny- 0 pkt zakres większy od minimalnego- 5 pkt |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół lub podstawa z wysuwanymi kółkami transportowymi | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu | TAK |  |
|  | Udźwig stołu min 140 kg | =140 kg - 0 pkt >140 kg – 5 pkt |  |

- Centrala monitorująca do kardiomonitorów  - 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala współpracująca z oferowanymi kardiomonitorami | TAK |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania przystosowana do podłączenia do min 8 stanowisk monitorowania | TAK |  |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy sprzętu  Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym.

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowane przez nas przedmioty są produkowane seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej