Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZ. 1

- : Łóżko medyczne elektryczne z materacem  – 3  kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko medyczne elektryczne - 3 szt |  |  |
|  | Łóżko pielęgnacyjne, sterowane elektryczne | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka ramowa, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V (+/- 10%), | TAK |  |
|  | Wymiary leża min 900 x 2000 mm | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka wraz z zamontowanymi barierkami – 1000mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2100mm (+/-50mm) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z drewnianych listew sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża, kąta nachylenia węzgłowia oraz kąta nachylenia segmentu uda sterowane pilotem | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie minimum od 400 mm do 750 mm. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pochylenia leża do pozycji antytrendelenburga min 10 º | TAK |  |
|  | Funkcja autokonturu segmentu pleców i ud | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min 0 - 70 º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu ud w zakresie min 0 - 35 º | TAK |  |
|  | Dwa szczyty wykonane z drewna lub płyt drewnopochodnych. | TAK |  |
|  | Barierki boczne o wysokości min 37 cm, składane na ramę leża w sposób szybki i łatwy, nie poszerzające łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości łóżka. | TAK |  |
|  | Barierki boczne wykonane z drewna lub płyt drewnopochodnych | TAK |  |
|  | 4 koła antystatyczne z blokadą, o średnicy min. 100 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie łóżka nie mniej niż 185 kg | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. | TAK |  |
|  | Pilot z blokadą funkcji | TAK |  |
|  | W co najmniej dwóch narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczająca materac przed przesuwaniem | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie. Na wyposażeniu pomocniczy element do przechowywania łóżka | TAK |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki montowany w tulejach do ramy leża zaoferowanego łóżka | TAK |  |
|  | Materac szpitalny z pokrowcem nieprzemakalnym- 3 szt |
|  | Materac szpitalny z pokrowcem nieprzemakalnym, o grubości min. 10 cm dostosowany do dezynfekcji powierzchniowej i sterylizacji parowej | TAK |  |

- Materac przeciwodleżynowy – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki min. III stopnia zagrożenia odleżynami włącznie w skali czterostopniowej EPUAP. | TAK |  |
|  | Zbudowany z min. 17 komór poprzecznych wykonanych z elastycznego poliuretanu, komory wypinane na klipsy | TAK |  |
|  | 3 statyczne komory na wysokości głowy | TAK |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka 200x90 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość materaca min. 10 cm – max 13 cm | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pasy mocujące do materaca gąbkowego, zawór reanimacyjny CPR, materac zapewniający mikrowentylację | TAK |  |
|  | Elastyczny pokrowiec z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do min. 140 kg włącznie | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy 230V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wagi pacjenta na pompie / wyświetlana wartość na diodowym wyświetlaczu LED | TAK |  |
|  | Materac współpracujący z pompą o wydajności min. 8 l / min | TAK |  |
|  | Przewód zasilający o dł. min 2m. | TAK |  |
|  | Cykl pracy zmienny co 10-12 min | TAK |  |
|  | Wymagany zakres ciśnienia: 20-55 mmHg | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy awarii zasilania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system alarmów oraz jego wyłącznik | TAK |  |
|  | Dioda LED włączonego trybu statycznego | TAK |  |

- Balkonik - 3 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balkonik aluminiowy rehabilitacyjny dwukołowy - składana aluminiowa rama wzmocniona poziomymi poprzeczkami, nóżki tylne zakończone gumowymi antypoślizgowymi zabezpieczeniami, nóżki przednie z kółkami o średnicy min.12cm z możliwością odpięcia, ergonomiczny uchwyt, | TAK |  |
|  | Wysokość balkonika regulowana skokowo co 2-3cm, szerokość balkonika 64cm -/+3cm ,wysokość 80-97,5 (-/+3cm). | TAK |  |
|  | Obciążenie minimum 110kg | TAK |  |
|  | Kolor srebrny lub szary | TAK |  |

- Chodzik - 5 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chodzik z siedziskiem-składana rama aluminiowa z miękkim pokrytym materiałem zmywalnym siedziskiem ,min. podwójna regulacja wysokości podpórki i siedziska, ergonomiczne uchwyty, uchylna barierka oparcia, cztery kółka nie mniejsze niż 20cm z hamulcami z możliwością blokady. | TAK |  |
|  | Szerokość podpórki (-/+3cm) 60 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość podpórki 75,5-95 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska 51,5-57 cm. | TAK |  |
|  | Obciążenie minimum 135kg. | TAK |  |

- Wózek inwalidzki – 4 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................
Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rama aluminiowa, składana o konstrukcji krzyżakowej | TAK |  |
|  | Tapicerka łatwo zmywalna z możliwością dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Uchylne, demontowalne podłokietniki | TAK |  |
|  | Uchylne, demontowane podnóżki z regulacją długości oraz pasami zabezpieczającymi stopy | TAK |  |
|  | Pas biodrowy | TAK |  |
|  | Przednie koła skrętne, pełne lub szprychowe gumowane, rozmiar 200x50 | TAK |  |
|  | Tylne koła pełne lub szprychowe gumowane, rozmiar min 24” | TAK |  |
|  | Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) |  |  |
|  | Wymiary siedziska: szerokość : 49-51 cm głębokość : 40-42 cm wysokość: 48-51 cm | TAK |  |
|  | Waga wózka <18 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min 120 kg | TAK |  |

- Wózek pielęgnacyjny – 3 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................
Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki toaletowy-siedzisko wyciągane z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego,wyciągany montowany pod siedziskiem pojemnik sanitarny. Rama składana metalowa, malowana proszkowo. Podłokietniki uchylne, demontowane pokryte tkaniną zmywalną. Uchylne, demontowane podnóżki z tworzywa sztucznego. Koła przednie lane lub szprychowe gumowane minimum 6”,koła tylne lane lub szprychowe gumowane z hamulcem postojowym, rozmiar minimum 20”.Wymiary (-/+ 5cm): Szerokość całkowita: 60 cm Szerokość siedziska: 45 cm Głębokość całkowita: 100cm Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm Wysokość całkowita: 90 cm Wysokość podłokietnika od siedziska: 20 cm Maksymalne obciążenie: minimum 100 kg Kolory ramy i tapicerki według wzornika producenta minimum szary, czarny. | TAK |  |

- Koncentrator tlenu – 3 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10 %) | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0,5l/min – 5 l/min | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu (przy przepływie 5 l/min) min. 93% (+/- 3%) | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm niskiego poziomu tlenu | TAK |  |
|  | Licznik godzin pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Nawilżacz powietrza | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 45 dB | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna | TAK |  |
|  | Waga poniżej 20 kg | TAK |  |

- Orbitrek magnetyczny – 1 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................
Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System oporu: Magnetyczny | TAK |  |
|  | Przeznaczenie: Domowe | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Komputer | TAK |  |
|  | Pomiar: czasu, dystansu, prędkości, pulsu, spalonych kalorii | TAK |  |
|  | uchwyty z pianki | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 120 kg | TAK |  |
|  | Manualna regulacja oporu: min. 7 poziomów | TAK |  |
|  | Dotykowe czujniki pulsu na kierownicy | TAK |  |
|  | Stopki poziomujące | TAK |  |
|  | Stabilna stalowa konstrukcja | TAK |  |
|  | Antypoślizgowe szerokie podstawy | TAK |  |
|  | Podstawy na stopy: rozstaw podstaw min. 22 cm, wymiary (dł x szer) min32 x 11 cm | TAK |  |
|  | Długość kroku: min 28 cm | TAK |  |

- Stepper skrętny z kolumną – 2 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................
Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | płynna regulacja obciążenia, siłowniki hydrauliczne, stabilna konstrukcja, ruch w górę i dół oraz ruch boczny, 2 taśmy treningowe, ramiona treningowe | TAK |  |
|  | komputer pokładowy wyświetla – min. funkcje: czas, kroki, kalorie | TAK |  |
|  | wymiary (dł./szer.wys.): 42x43x22,5 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 100 kg | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości pedałów | TAK |  |
|  | Regulacja kolumny: min. w 3 stopniach | TAK |  |

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym.

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowane przez nas przedmioty są produkowane seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej